Odpowiedź na pytania oferentów dotyczące procedury przetargowej 
w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 euro
 pn. „Przebudowa drogi gminnej Strzyżki – Mstowo gmina Chodecz”

W odpowiedzi na pytania oferentów dotyczące SIWZ na wykonanie 
w/w inwestycji informujemy:

- W formularzu cenowym wykreślić pozycję nr 5 – roboty ziemne.

- W formularzu cenowym ilości i ceny jednostkowe wpisywać zgodnie 
z załączonym kosztorysem ofertowym.

- Do oferty załączyć kosztorys ofertowy.

Załącznik:

1. kosztorys ofertowy

| KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| Przebudowa drogi gminnej Strzyżki - Mstowo |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość [zł] |
|  |  |  | obm. |  |  |  |
| 1 | ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych |  |  |  |  |
|  | 0119-03 | robotach ziemnych - trasy dróg | km | 0,930 |  |  |
| 2 | KNNR 1 | Wykopy wykonane ręcznie w gruncie |  |  |  |  |
|  | 0303-02 | kat. III z odspojeniem i transportem |  |  |  |  |
|  |  | taczkami na odl. do 10 m | m3 | 190,7 |  |  |
| 3 | KNNR 1 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu |  |  |  |  |
|  | 0311-04 | kat. III z odkładu | m3 | 190,7 |  |  |
| 4 | KNNR 1 | Zagęszczanie nasypów z gruntu kat. III |  |  |  |  |
|  | 0408-02 | ubijakami mechanicznymi | m3 | 190,7 |  |  |
| 5 | Kalkulacja | Dostarczenie gruntu na nasypy |  |  |  |  |
|  | indywid. |  | m3 | 1 462,2 |  |  |
| 6 | KNNR 1 | Formowanie i zagęszczanie nasypów |  |  |  |  |
|  | 0407-01 | z gruntu kat. I-II spycharkami | m3 | 1 462,2 |  |  |
| 7 | KNNR 1 | Plantowanie (obrobienie na czysto) |  |  |  |  |
|  | 0503-05 | skarp i korony nasypów w gruncie |  |  |  |  |
|  |  | kat. I-III | m2 | 2 283,1 |  |  |
| 8 | KNNR 1 | Plantowanie (obrobienie na czysto) |  |  |  |  |
|  | 0503-01 | skarp i dna wykopów wykonywanych |  |  |  |  |
|  |  | ręcznie w gruncie kat. I-III | m2 | 2 418,0 |  |  |
| 2 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV 45230000-8 |  |  |
| 9 | KNNR 6 | Wykonanie ławy fundamentowej |  |  |  |  |
|  | 0605-02 | z betonu B-15 pod przepusty rurowe |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 3,84 |  |  |
| 10 | KNNR 6 | Wykonanie ławy fundamentowej |  |  |  |  |
|  | 0605-01 | żwirowej pod przepusty |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 1,24 |  |  |
| 11 | KNNR 6 | Wykonanie ścianek czołowych |  |  |  |  |
|  | 0605-051 | przepustów z rur o średnicy 60 cm |  |  |  |  |
|  |  | z betonu B-20 | szt | 2 |  |  |
| 12 | KNNR 6 | Wykonanie ścianek czołowych |  |  |  |  |
|  | 0605-041 | przepustów z rur o średnicy 50 cm |  |  |  |  |
|  |  | z betonu B-20 | szt | 2 |  |  |
| 13 | KNNR 6 | Wykonanie ścianek czołowych |  |  |  |  |
|  | 0605-031 | przepustów z rur o średnicy 40 cm |  |  |  |  |
|  |  | z betonu B-20 | szt | 2 |  |  |
| 14 | KNNR 6 | Wykonanie części przelotowej |  |  |  |  |
|  | 0605-08 | przepustów z rur betonowych Wipro |  |  |  |  |
|  |  | o średnicy 60 cm | m | 10,0 |  |  |
| 15 | KNNR 6 | Wykonanie części przelotowej |  |  |  |  |
|  | 0605-07 | przepustów z rur betonowych Wipro |  |  |  |  |
|  |  | o średnicy 50 cm | m | 8,0 |  |  |
| 16 | KNNR 6 | Wykonanie części przelotowej |  |  |  |  |
|  | 0605-06 | przepustów z rur betonowych Wipro |  |  |  |  |
|  |  | o średnicy 40 cm | m | 6,0 |  |  |
| 17 | KNNR 6 | Czyszczenie rowów z namułu |  |  |  |  |
|  | 1302-02 | z wyprofilowaniem skarp i dna, grubość |  |  |  |  |
|  |  | namułu 20 cm | m | 60,0 |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość |  |  |
|  |  |  | obm. |  |  |  |
| 3 | PODBUDOWA CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 18 | KNNR 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża |  |  |  |  |
|  | 0103-03 | wykonywane mechanicznie w gruncie |  |  |  |  |
|  |  | kat. II-IV | m2 | 3 774,1 |  |  |
| 19 | KNNR 6 | Warstwa odsączająca z piasku |  |  |  |  |
|  | 0104-03 | wykonana mechanicznie, grubość |  |  |  |  |
|  |  | warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 3 774,1 |  |  |
| 20 | KNNR 6 | Wykonanie doziarnienia podbudowy |  |  |  |  |
|  | 0104-031 | o grubości 20 cm z piasku lub pospółki |  |  |  |  |
|  |  | pod stabilizację cementem | m2 | 3 774,1 |  |  |
| 21 | KNNR 6 | Wykonanie podbudowy jednowarstwowej |  |  |  |  |
|  | 0111-021 | o grubości 20 cm z gruntu stabilizowanego |  |  |  |  |
|  |  | cementem 5,0 Mpa wraz z pielęgnacją |  |  |  |  |
|  |  | podbudowy | m2 | 3 774,1 |  |  |
| 4 | NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 22 | KNNR 6 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni |  |  |  |  |
|  | 1005-04 | drogowych nieulepszonych | m2 | 3 774,1 |  |  |
| 23 | KNR SEK | Mechaniczne cięcie szczelin |  |  |  |  |
|  | 06-01 | o głębokości do 5 cm w podbudowie |  |  |  |  |
|  | 0105-01 | z betonu | m | 505,0 |  |  |
| 24 | BCD | Ułożenie geosiatki o Rn powyżej |  |  |  |  |
|  | D-05.03.26 | 80 kN/m na wykonanych nacięciach |  |  |  |  |
|  | 143 |  | m2 | 252,5 |  |  |
| 25 | BCD | Mechaniczne skropienie warstw |  |  |  |  |
|  | D-04.03.01 | konstrukcyjnych nieulepszonych |  |  |  |  |
|  | 031 | emulsją asfaltową | m2 | 3 606,7 |  |  |
| 26 | KNNR 6 | Wykonanie warstwy wiążącej |  |  |  |  |
|  | 0308-023 | o grubości 5 cm z betonu asfaltowego |  |  |  |  |
|  | 0308-028 | gruboziarnistego z transportem |  |  |  |  |
|  |  | mieszanki do miejsca wbudowania | m2 | 3 606,7 |  |  |
| 27 | BCD | Mechaniczne skropienie warstw |  |  |  |  |
|  | D-04.03.01 | konstrukcyjnych ulepszonych emulsją |  |  |  |  |
|  | 032 | asfaltową | m2 | 3 495,1 |  |  |
| 28 | KNNR 6 | Wykonanie warstwy ścieralnej |  |  |  |  |
|  | 0309-023 | o grubości 4 cm z betonu asfaltowego |  |  |  |  |
|  | 0309-028 | średnioziarnistego z transportem |  |  |  |  |
|  |  | mieszanki do miejsca wbudowania | m2 | 3 495,1 |  |  |
| 5 | OZNAKOWANIE PIONOWE CPV 45233280-5 |  |  |  |  |
| 29 | KNNR 6 | Słupki do znaków drogowych z rur |  |  |  |  |
|  | 0702-01 | stalowych o średnicy 50 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | szt | 5 |  |  |
| 30 | KNNR 6 | Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze |  |  |  |  |
|  | 0702-05 | i informacyjne o powierzchni ponad |  |  |  |  |
|  |  | 0,3 m2 | szt | 5 |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO |  |
| PODATEK VAT 22% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |