Urząd Miasta i Gminy Chodecz

ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, tel/fax: (054) 2848070

urzad@chodecz.pl, www.chodecz.pl, www.bip.chodecz.pl

Chodecz, dnia 05.04.2024 r.

In.272.7.2024

SPROSTOWANIE WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 3

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz”

Zamawiający wyjaśnia, że w wyjaśnieniu treści SWZ 3 z dnia 05.04.2024 r. udzielił błędnej odpowiedzi Wykonawcy.

Właściwa odpowiedź na zadane pytanie to:

1) Podanie typu i parametrów areatora - mieszacza wodno - powietrznego

- ciśnienie obliczeniowe 0,6 MPa

- pojemność 0,8 m3

2) Podanie parametrów zestawu hydroforowego

- zestaw 5 pomp typu 50WR z silnikami o mocy 4 kW

- wydajność około 80 m3/h

3) Określenie, co wchodzi w zakres wymiany rurociągów technologicznych.”

- manometry z zworami trójdrożnymi

- przepustnice z zaworami sterującymi

- rurociągi technologiczne w tym rurociągi odpowietrzające filtry z zaworami

- rurociągi sprężonego powietrza.

Burmistrz Chodcza

Jarosław Grabczyński