|  | KOSZTORYS NAKŁADCZY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |
| 45111000-8 |  | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |
| 45231300-8 |  | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| 45230000-8 |  | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu |
| NAZWA INWESTYCJI | : | PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW |
| ADRES INWESTYCJI | : | Gmina Chodecz na terenie wsi : Brzyszewo, Sobiczewy, Mstowo, Kromszewice, Chodeczek, Zalesie, Cetty, Nowiny, Zbijewo |
| INWESTOR | : | Miasto i Gmina Chodecz |
| ADRES INWESTORA | : | 87-860 Chodecz ul. Kaliska 2 |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | Barbara Zygadło |
| DATA OPRACOWANIA | : | 2009-07-05 |
| Stawka roboczogodziny | : |  |
| Poziom cen | : |  |
| NARZUTY |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] | % | R, S |
| Zysk [Z] | % | R+Kp(R), S+Kp(S) |
| VAT [V] | % | S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |
| Słownie: |  |  |
| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| Data opracowania 2009-07-05 |  | Data zatwierdzenia 05.07.2009 r. |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

| I. | Dane Podstawowe |
| --- | --- |
|  | Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Chodecz na terenie wsi Brzyszewo, Sobiczewy, Mstowo, Kromszewice, Chodeczek, Zalesie, Cetty, Nowiny, Zbijewo. Zakres inwestycji obejmuje: - budowę przykanalików z rur PVC fi 110 mm, - osadzenie zbiorników gnilnych z filtrem i wkładem filtracyjnym, - montaż rurociagu ścieków podczyszczonych z rur PVC fi 110 mm, - budowę pola drenażu rozsącząjącego PVC perforowanych fi 110 mm. |
| II. | Podstawa opracowania |
|  | Przedmiar robót opracowano na podstawie: - zlecenia na wykonanie dokumentacji projektowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminie Chodecz. - dokumentacja projektowa na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków. - uzgodnień z Inwestorem to jest Miastem i Gminą Chodecz\. |
| III. | Założenia wyjściowe do kosztorysowania |
|  | - Kosztorys nakładczy został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 mają 2004 r. (Dz.U.130,p1389 z dn. 08.06.2004 r.) |

Przydomowe Oczyszczalnie ścieków

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przydomowe Oczyszczalnie ścieków |
| 1 | 45111000-8 | Roboty ziemne |
| 1.1 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy liniowe koparka 0,25 na odkład - przykanaliki od budynku do zbiornika (L-1) | m3 |  |  |
|  |  | 330.72 | m3 | 330.720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 330.720 |
| 1.2 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe ręczne na odkład - przykanaliki od budynku do zbiornika (L-1) | m3 |  |  |
|  |  | 82.68 | m3 | 82.680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 82.680 |
| 1.3 | KNNR 1 0317-01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III - przykanaliki od budynku do zbiornika (L-1) | m3 |  |  |
|  |  | 206.7 | m3 | 206.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 206.700 |
| 1.4 | KNNR 1 0215-01 | Rozplantowanie nadmiaru gruntu spycharkami na odl.do 10 m - przykanaliki od budynku do zbiornika (L-1) | m3 |  |  |
|  |  | 41.34 | m3 | 41.340 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 41.340 |
| 1.5 | KNNR 1 0504-02 | Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat. III - przykanaliki od budynku do zbiornika (L-1) | m3 |  |  |
|  |  | 165.36 | m3 | 165.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 165.360 |
| 1.6 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy liniowe koparka 0,25 na odkład – za zbiornikiem i w polu drenażu (L-2) | m3 |  |  |
|  |  | 321.6 | m3 | 321.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 321.600 |
| 1.7 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe ręczne na odkład – za zbiornikiem i w polu drenażu (L-2) | m3 |  |  |
|  |  | 80.4 | m3 | 80.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.400 |
| 1.8 | KNNR 1 0317-01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III – za zbiornikiem i w polu drenażu (L-2) | m3 |  |  |
|  |  | 201.0 | m3 | 201.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 201.000 |
| 1.9 | KNNR 1 0215-01 | Rozplantowanie nadmiaru gruntu spycharkami na odl.do 10 m – za zbiornikiem i w polu drenażu (L-2) (20% z 526,67m3) | m3 |  |  |
|  |  | 40.2 | m3 | 40.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.200 |
| 1.10 | KNNR 1 0504-02 | Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III – za zbiornikiem i w polu drenażu (L-2) | m3 |  |  |
|  |  | 160.8 | m3 | 160.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.800 |
| 1.11 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy liniowe koparka 0,25 na odkład - wentylacja wysoka (Ww) | m3 |  |  |
|  |  | 61.24 | m3 | 61.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 61.240 |
| 1.12 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe ręczne na odkład - wentylacja wysoka (Ww) | m3 |  |  |
|  |  | 15.31 | m3 | 15.310 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.310 |
| 1.13 | KNNR 1 0317-01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III - wentylacja wysoka (Ww) | m3 |  |  |
|  |  | 38.28 | m3 | 38.280 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.280 |
| 1.14 | KNNR 1 0215-01 | Rozplantowanie nadmiaru gruntu spycharkami na odl.do 10 m - wentylacja wysoka (Ww) (20% z 94,93m3) | m3 |  |  |
|  |  | 7.65 | m3 | 7.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.650 |
| 1.15 | KNNR 1 0504-02 | Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III - wentylacja wysoka (Ww) | m3 |  |  |
|  |  | 30.62 | m3 | 30.620 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.620 |
| 1.16 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy liniowe koparka 0,25 na odkład - pola drenażu | m3 |  |  |
|  |  | 3191.24 | m3 | 3 191.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 191.240 |
| 1.17 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe ręczne na odkład - pola drenażu | m3 |  |  |
|  |  | 797.81 | m3 | 797.810 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 797.810 |
| 1.18 | KNNR 1 0317-01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III - pola drenażu | m3 |  |  |
|  |  | 1557.6 | m3 | 1 557.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 557.600 |
| 1.19 | KNNR 1 0215-01 | Rozplantowanie nadmiaru gruntu spycharkami na odl.do 10 m - pola drenażu | m3 |  |  |
|  |  | 486.38 | m3 | 486.380 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 486.380 |
| 1.20 | KNNR 1 0504-02 | Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III - pola drenażu | m3 |  |  |
|  |  | 1945.52 | m3 | 1 945.520 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 945.520 |
| 1.21 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy liniowe koparka 0,25 na odkład - zbiorniki | m3 |  |  |
|  |  | 491.94 | m3 | 491.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 491.940 |
| 1.22 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe ręczne na odkład - zbiorniki | m3 |  |  |
|  |  | 122.99 | m3 | 122.990 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 122.990 |
| 1.23 | KNNR 1 0504-02 | Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III - zbiorniki | m3 |  |  |
|  |  | 614.93 | m3 | 614.930 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 614.930 |
| 2 | 45231300-8 | Roboty montażowe |
| 2.1 | KNNR 11 0706-03 | Montaż osadnika gnilnego 2000 z filtrem, wkładem filtracyjnym i nadstawkami cylindrycznymi | kpl. |  |  |
|  |  | 47 | kpl. | 47.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47.000 |
| 2.2 | KNNR 11 0706-03 | Montaż osadnika gnilnego 3000 z filtrem, wkładem filtracyjnym i nadstawkami cylindrycznymi | kpl. |  |  |
|  |  | 60 | kpl. | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 2.3 | KNNR 11 0706-03 | Montaż osadnika gnilnego 4000 z filtrem, wkładem filtracyjnym i nadstawkami cylindrycznymi | kpl. |  |  |
|  |  | 10 | kpl. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 2.4 | KNNR 11 0706-03 | Montaż osadnika gnilnego 5000 z filtrem, wkładem filtracyjnym i nadstawkami cylindrycznymi | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.5 | KNNR 11 0706-06 | Studzienki rozdzielcze 450 mm z nadbudową | kpl. |  |  |
|  |  | 118 | kpl. | 118.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 118.000 |
| 2.6 | KNNR 11 0706-06 | Studzienki zamykające 450 mm z nadbudową | kpl. |  |  |
|  |  | 118 | kpl. | 118.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 118.000 |
| 2.7 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o śr 315 mm - zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywą betonową, kineta studzienki z PE | szt |  |  |
|  |  | 26 | szt | 26.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.000 |
| 2.8 | KNNR 11 0703-04 | Drenaż z rur PVC fi 110 mm z boczną perforacją | m |  |  |
|  |  | 6137.0 | m | 6 137.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6 137.000 |
| 2.9 | KNNR 11 0702-01 | Umocnienie geowłókniną - pasy szer. 0,5 m | m2 |  |  |
|  |  | 3068.5 | m2 | 3 068.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 068.500 |
| 2.10 | KNNR 4 1308-01 | Przykanaliki z rur PVC fi 110 mm - od budynku do zbiornika (L-1)-50 % orange | m |  |  |
|  |  | 689.0 | m | 689.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 689.000 |
| 2.11 | KNNR 4 1308-01 | Przykanaliki z rur PVC fi 110 mm - od budynku do zbiornika (L-1)- 50 % popiel | m |  |  |
|  |  | 689.0 | m | 689.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 689.000 |
| 2.12 | KNNR 4 1308-01 | Rury PVC fi 110 mm - za zbiornikiem i w pole drenażu (L-2) (50% orange) | m |  |  |
|  |  | 670.0 | m | 670.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 670.000 |
| 2.13 | KNNR 4 1308-01 | Rury PVC fi 110 mm - za zbiornikiem i w pole drenażu (L-2) (50% popiel) | m |  |  |
|  |  | 670.0 | m | 670.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 670.000 |
| 2.14 | KNNR 4 1322-01 | Kolana 45st. z PVC o śr. zewn. 110 mm | szt |  |  |
|  |  | 1226 | szt | 1 226.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 226.000 |
| 2.15 | KNNR 4 1322-01 | Trójniki 110/110 90st. z PVC | szt |  |  |
|  |  | 608 | szt | 608.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 608.000 |
| 2.16 | KNNR 4 1308-01 | Wentylacja wysoka (Ww) z rur PVC fi 110 mm w wykopie | m |  |  |
|  |  | 255.15 | m | 255.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 255.150 |
| 2.17 | KNNR 4 0208-03 analogia | Wentylacja wysoka (Ww) z rur PVC fi 110 mm na ścianie (70% z 2109,5m) | m |  |  |
|  |  | 595.35 | m | 595.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 595.350 |
| 2.18 | KNNR 4 0208-03 analogia | Wentylacja niska (Wn) z rur PVC fi 110 mm | m |  |  |
|  |  | 353.5 | m | 353.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 353.500 |
| 2.19 | KNNR 4 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o śr. 110 mm | szt. |  |  |
|  |  | 577 | szt. | 577.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 577.000 |
| 2.20 | KNNR 4 1209-01 | Przeciąganie rurociągów przewodowych z PVC fi 110 mm przez rury PVC-U fi 160 mm SN 8 (R.O.) | m |  |  |
|  |  | 73.0 | m | 73.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 73.000 |
| 2.21 | KNNR 11 0501-05 | Podsypka z piasku płukanego - pola drenażu | m3 |  |  |
|  |  | 1393.35 | m3 | 1 393.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 393.350 |
| 2.22 | KNNR 11 0705-01 | Złoża filtracyjne gr. 30 cm wykonywane ręcznie z kruszywa płukanego frakcji 16/32 (20/40 mm) - pola drenażu | m3 |  |  |
|  |  | 920.55 | m3 | 920.550 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 920.550 |
| 2.23 | KNNR 11 0501-01 | Obsypanie osadników gnilnych piaskiem stabilizowanym cementem (50 kg cementu na 1 m3 piasku) | m3 |  |  |
|  |  | 118.0 | m3 | 118.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 118.000 |
| 2.24 | KNNR 11 0501-05 | Podsypka z piasku gr. 10 cm pod rury PVC fi 110 przykanalików (L-1) oraz rury od zbiorników do studni i w polach drenażowych (L-2) | m3 |  |  |
|  |  | 135.9 | m3 | 135.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 135.900 |
| 2.25 | KNNR 11 0501-05 | Obsypanie rur piaskiem 10 cm nad rurę - przykanalików (L-1) oraz rury od zbiorników do studni i w polach drenażowych (L-2) | m3 |  |  |
|  |  | 271.8 | m3 | 271.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 271.800 |
| 2.26 | KNNR 11 0501-05 | Podsypka z piasku gr. 10 cm i obsypanie rur piaskiem 10 cm nad rurę - wentylacja wysoka (Ww) (30% w ziemii) | m3 |  |  |
|  |  | 38.27 | m3 | 38.270 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.270 |

\

KOSZTORYS NAKŁADCZY

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przydomowe Oczyszczalnie ścieków |
| 1 | 45111000-8 | Roboty ziemne |
| 1.1 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy liniowe koparka 0,25 na odkład - przykanaliki od budynku do zbiornika (L-1) | m3 | 330.72 |  |  |
| 1.2 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe ręczne na odkład - przykanaliki od budynku do zbiornika (L-1) | m3 | 82.68 |  |  |
| 1.3 | KNNR 1 0317-01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III - przykanaliki od budynku do zbiornika (L-1) | m3 | 206.7 |  |  |
| 1.4 | KNNR 1 0215-01 | Rozplantowanie nadmiaru gruntu spycharkami na odl.do 10 m - przykanaliki od budynku do zbiornika (L-1) | m3 | 41.34 |  |  |
| 1.5 | KNNR 1 0504-02 | Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III - przykanaliki od budynku do zbiornika (L-1) | m3 | 165.36 |  |  |
| 1.6 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy liniowe koparka 0,25 na odkład - zazbiornikiem i w polu drenażu (L-2) | m3 | 321.6 |  |  |
| 1.7 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe ręczne na odkład – za zbiornikiem i w polu drenażu (L-2) | m3 | 80.4 |  |  |
| 1.8 | KNNR 1 0317-01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III – za zbiornikiem i w polu drenażu (L-2) | m3 | 201.0 |  |  |
| 1.9 | KNNR 1 0215-01 | Rozplantowanie nadmiaru gruntu spycharkami na odl.do 10 m – za zbiornikiem i w polu drenażu (L-2) (20% z 526,67m3) | m3 | 40.2 |  |  |
| 1.10 | KNNR 1 0504-02 | Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III – za zbiornikiem i w polu drenażu (L-2) | m3 | 160.8 |  |  |
| 1.11 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy liniowe koparka 0,25 na odkład - wentylacja wysoka (Ww) | m3 | 61.24 |  |  |
| 1.12 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe ręczne na odkład - wentylacja wysoka (Ww) | m3 | 15.31 |  |  |
| 1.13 | KNNR 1 0317-01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III - wentylacja wysoka (Ww) | m3 | 38.28 |  |  |
| 1.14 | KNNR 1 0215-01 | Rozplantowanie nadmiaru gruntu spycharkami na odl.do 10 m - wentylacja wysoka (Ww) (20% z 94,93m3) | m3 | 7.65 |  |  |
| 1.15 | KNNR 1 0504-02 | Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III - wentylacja wysoka (Ww) | m3 | 30.62 |  |  |
| 1.16 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy liniowe koparka 0,25 na odkład - pola drenażu | m3 | 3191.24 |  |  |
| 1.17 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe ręczne na odkład - pola drenażu | m3 | 797.81 |  |  |
| 1.18 | KNNR 1 0317-01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III - pola drenażu | m3 | 1557.6 |  |  |
| 1.19 | KNNR 1 0215-01 | Rozplantowanie nadmiaru gruntu spycharkami na odl.do 10 m - pola drenażu | m3 | 486.38 |  |  |
| 1.20 | KNNR 1 0504-02 | Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III - pola drenażu | m3 | 1945.52 |  |  |
| 1.21 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy liniowe koparka 0,25 na odkład - zbiorniki | m3 | 491.94 |  |  |
| 1.22 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe ręczne na odkład - zbiorniki | m3 | 122.99 |  |  |
| 1.23 | KNNR 1 0504-02 | Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III - zbiorniki | m3 | 614.93 |  |  |
| Razem dział: Roboty ziemne |  |
| 2 | 45231300-8 | Roboty montażowe |
| 2.1 | KNNR 11 0706-03 | Montaż osadnika gnilnego 2000 z filtrem, wkładem filtracyjnym i nadstawkami cylindrycznymi | kpl. | 47 |  |  |
| 2.2 | KNNR 11 0706-03 | Montaż osadnika gnilnego 3000 z filtrem, wkładem filtracyjnym i nadstawkami cylindrycznymi | kpl. | 60 |  |  |
| 2.3 | KNNR 11 0706-03 | Montaż osadnika gnilnego 4000 z filtrem, wkładem filtracyjnym i nadstawkami cylindrycznymi | kpl. | 10 |  |  |
| 2.4 | KNNR 11 0706-03 | Montaż osadnika gnilnego 5000 z filtrem, wkładem filtracyjnym i nadstawkami cylindrycznymi | kpl. | 1 |  |  |
| 2.5 | KNNR 11 0706-06 | Studzienki rozdzielcze 450 mm z nadbudową | kpl. | 118 |  |  |
| 2.6 | KNNR 11 0706-06 | Studzienki zamykające 450 mm z nadbudową | kpl. | 118 |  |  |
| 2.7 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o śr 315 mm - zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywą betonową, kineta studzienki z PE | szt | 26 |  |  |
| 2.8 | KNNR 11 0703-04 | Drenaż z rur PVC fi 110 mm z boczną perforacją | m | 6137.0 |  |  |
| 2.9 | KNNR 11 0702-01 | Umocnienie geowłókniną - pasy szer. 0,5 m | m2 | 3068.5 |  |  |
| 2.10 | KNNR 4 1308-01 | Przykanaliki z rur PVC fi 110 mm - od budynku do zbiornika (L-1)-50 % orange | m | 689.0 |  |  |
| 2.11 | KNNR 4 1308-01 | Przykanaliki z rur PVC fi 110 mm - od budynku do zbiornika (L-1)- 50 % popiel | m | 689.0 |  |  |
| 2.12 | KNNR 4 1308-01 | Rury PVC fi 110 mm - za zbiornikiem i w pole drenażu (L-2) (50% orange) | m | 670.0 |  |  |
| 2.13 | KNNR 4 1308-01 | Rury PVC fi 110 mm - za zbiornikiem i w pole drenażu (L-2) (50% popiel) | m | 670.0 |  |  |
| 2.14 | KNNR 4 1322-01 | Kolana 45st. z PVC o śr. zewn. 110 mm | szt | 1226 |  |  |
| 2.15 | KNNR 4 1322-01 | Trójniki 110/110 90st. z PVC | szt | 608 |  |  |
| 2.16 | KNNR 4 1308-01 | Wentylacja wysoka (Ww) z rur PVC fi 110 mm w wykopie | m | 255.15 |  |  |
| 2.17 | KNNR 4 0208-03 analogia | Wentylacja wysoka (Ww) z rur PVC fi 110 mm na ścianie (70% z 2109,5m) | m | 595.35 |  |  |
| 2.18 | KNNR 4 0208-03 analogia | Wentylacja niska (Wn) z rur PVC fi 110 mm | m | 353.5 |  |  |
| 2.19 | KNNR 4 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o śr. 110 mm | szt. | 577 |  |  |
| 2.20 | KNNR 4 1209-01 | Przeciaganie rurociągów przewodowych z PVC fi 110 mm przez rury PVC-U fi 160 mm SN 8 (R.O.) | m | 73.0 |  |  |
| 2.21 | KNNR 11 0501-05 | Podsypka z piasku płukanego - pola drenażu | m3 | 1393.35 |  |  |
| 2.22 | KNNR 11 0705-01 | Złoża filtracyjne gr. 30 cm wykonywane ręcznie z kruszywa płukanego frakcji 16/32 (20/40 mm) - pola drenażu | m3 | 920.55 |  |  |
| 2.23 | KNNR 11 0501-01 | Obsypanie osadników gnilnych piaskiem stabilizowanym cementem (50 kg cementu na 1 m3 piasku) | m3 | 118.0 |  |  |
| 2.24 | KNNR 11 0501-05 | Podsypka z piasku gr. 10 cm pod rury PVC fi 110 przykanalików (L-1) oraz rury od zbiorników do studni i w polach drenażowych (L-2) | m3 | 135.9 |  |  |
| 2.25 | KNNR 11 0501-05 | Obsypanie rur piaskiem 10 cm nad rurę - przykanalików (L-1) oraz rury od zbiorników do studni i w polach drenażowych (L-2) | m3 | 271.8 |  |  |
| 2.26 | KNNR 11 0501-05 | Podsypka z piasku gr. 10 cm i obsypanie rur piaskiem 10 cm nad rurę - wentylacja wysoka (Ww) (30% w ziemii) | m3 | 38.27 |  |  |
| Razem dział: Roboty montażowe |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

Słownie:

Przydomowe Oczyszczalnie ścieków

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Pozycje kosztorysowe | Nazwa | Wartość zł | Udział procentowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1.1 - 1.23 | Roboty ziemne |  |  |
| 2 | 2.1 - 2.26 | Roboty montażowe |  |  |
|  |  | RAZEM netto |  |  |
|  |  | VAT |  |  |
|  |  | Razem brutto |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |
| W tym: |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |
| Podatek VAT |  |  |

Słownie: