PRZEDMIAR ROBÓT

ZADANIE :		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W

MIEJSCOWOŚCIACH MIELINEK, GAWIN, UKLEJNICA, 			PYSZKOWO, MALINOWO, SADOK, KOŁATKI, 				UBIENIEC GMINA CHODECZ Z RUR PCV 90,110,160 Z 			RZYŁĄCZAMI PRZYDOMOWYMI

INWESTOR:		MIASTO I GMINA CHODECZ

ADRES:			ULICA KALISKA 2, 87-860 CHODECZ

LOKALIZACJA OBIEKTU:	MIELINEK, GAWIN, UKLEJNICA, PYSZKOWO, 				MALINOWO, SADOK, KOŁATKI, LUBIENIEC 				GMINA CHODECZ

powiat Włocławek

woj. Kujawsko - Pomorskie

NAZWA I KOD CPV:		45231300-8  roboty budowlane w zakresie budowy i 				wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podst Opis i wyliczenia ¦ j.m. ¦ Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- |
| I 1 | SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY ZIEMNE ¦ |
| 1 d.1 | KSNR1 0104-03 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 8.938 | km | 8.938 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.938 |
| 2 d.1 | KSNR1 0205-02 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyźki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IIMV (głębokość wykopu -1,80 m) V = 1,97 m2 x 8044 m = 15.846,68 m3 15846.68 | m3 | 15846.680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15846.680 |
| 3 d.1 | KSNR1 0306-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ; głęb.do 1.5 m; gr.kat. III (V = 1,50 m2 x 894 m = 1341 m3 ) 1341.00 | m3 | 1341.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1341.000 |
| 4 d.1 | KSNR1 0306-05 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ; dod.za każde dalsze rozp. 0.5 m głęb; gr.kat. III 1341.00 | m3 | 1341.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1341.000 |
| 5 d.1 | KSNR1 0210-02 | Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 15685.80 | m3 | 15685.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15685.800 |
| 6 d.1 | KNR 2-01 0320-05 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.IIMV 1323.12 | m3 | 1323.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1323.120¦ |
| 2 | SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY MONTAŻOWE (INSTALACYJNE ).- I |
| 7 d.2 | KNNR11 0301-01 | Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 90 mm 410.00 | m | 410.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 410.000 |
| 8 d.2 | KNNR11 0301-02 | Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 110 mm 7193.00 | m m | 7193.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7193.000 |
| i 9 d.2 | KNNR11 0301-03 | Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 160 mm 1335.00 | m | 1335.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1335.000 |
| 10 d.2 | KSNR11 0304-04 | Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej 150 mm 2.00 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 11 d.2 | KNNR11 0304-02 | Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 80 mm 7 + 23 ( przy hydrantach ) 30.00 | szt. | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 12 d.2 | KNNR11 0304-01 | Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 50 mm 1.00 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 13 d.2 | KNNR11 0304-03 | Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 100 mm 15.00 | szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 14 d.2 | KNNR11 0305-04 | Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominalnej 80-100 mm 23.00 | szt. | 23.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.000 |
| ¦ "15 d.2 | KNNR4 1201-01 | Wykonanie przecisków o dług.do 20 m rurami o śr.nominalnej 108 mm w gruntach kat. I-I I. 50.00 | m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50,0001 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 d.2 | KNNR4 1201-01 | Wykonanie przecisków pod drogami utwardzonymi o dług.do 20 m rurami o śr.nominalnej 159 mm w gruntach kat.l-ll 10.00 | m m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 17 d.2 | KNNR4 1201-01 | Wykonanie przecisków pod drogami utwardzonymi o dług.do 20 m rurami o śr.nominalnej 219 mm w gruntach kat.l-ll 10.00 | m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 18 d.2 | KNNR4 1209-01 | Rura ochronna o sr. 89 mm.ułożona przekopie. 83.00 | m m | 83.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 83.000 |
| 19 d.2 | KNNR4 1209-01 | Rura ochronna o sr. 219 mm.ułożona przekopie. 74.00 | m m | 74.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 74.000 |
| I 20 d.2 | KNNR4 1209-01 | Rura ochronna o sr. 274 mm.ułożona przekopie. 22.00 | m | 22.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.000 |
| 3 | PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE - ROBOTY ZIEMNE I |
| 21 d.3 | KSNR1 0104-03 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 3.220 | km km | 3.220 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.220 |
| 22 i d.3 | KSNR1 0205-02 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. II¦-IV ( głębokość wykopu -1,80 m) V = 2,16 m2 x 2898 m = 6259,68 m3 6259.68 | m3 | 6259.680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6259.680 |
| 23 d.3 | KSNR1 0306-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ; głęb.do 1.5 m; gr.kat. III (V = 1,50 m2 x 322 m ■ 483,00 m3 ) 483.00 | m3 m3 | 483.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 483.000 |
| 24 d.3 | KSNR1 0306-05 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ; dod.za każde dalsze rozp. 0.5 m głęb; gr.kat. III 483.00 | m3 m3 | 483.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 483.000 |
| 25 d.3 | KSNR1 0210-02 | Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów.wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 6259.68 | m3 | 6259.680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6259.680 |
| 26 d.3 | KNR 2-01 0320-05 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.lll-IV 483.00 | m3 | 483.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 483.0001 |
| 4 | PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE - ROBOTY MONTAŻOWE ( INSTALACYJNE ).- ¦ |
| 27 d.4 | KNNR4 1009-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm 1830.00 | m | 1830.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1830.000 |
| 28 d.4 | KNNR4 1009-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm 1335.00 | m m | 1335.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1335.000 |
| 29 d.4 | KNNR4 1009-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50 mm 55.00 | m | 55.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55.000 |
| 30 d.4 | KNNR4 0103-03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, w wykopie 153.00 | m m | 153.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 153.000 |
| 31 d.4 | KNNR11 0306-02 | Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 160 mm. 5.00 | kpl. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 d.4 | KNNR11 0306-01 | Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 110 mm 32.00 | kpl. | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 33 d.4 | KNNR11 0306-01 | Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 90 mm 5.00 | kpl.. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 34 d4 | KNNR4 0130-03 | Zawory przelotowe kulowe do instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm 102.00 | szt. szt. | 102.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 102.000 |
| 35 d.4 | KNNR4 0130-03 | Zawory antyskażeniowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm 51.00 | szt. szt. | 51.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.000 |
| 36 d.4 | KSNR4 0112-01 | Wodomierze skrzydełkowe o śr. 20 mm 51.00 | szt. szt. | 51.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.000 |
| 37 d.4 | KNR2-18 0803-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm 40.00 | odc.20 0m odc.20 0m | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 38 d.4 | KNR2-18 0802-02 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PCW ) o śr.nominalnej 150 mm 40.00 | prób.. | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 39 d.4 | KSNR4 1412-01 | Studnie wodomierzowe z kręgów betonowych śr. 1000 mm w gotowym wykopie o gł. 1,80 m 1.00 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.0001 |